ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛКОРПЛЮС»

РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ

- Экономия электроэнергии, потребляемой асинхронными двигателями.

- Оптимизация режимов работы асинхронного двигателя.

- Коррекция коэффициента мощности асинхронного двигателя.

- Повышение качества электроэнергии.

- Разгрузка подводящих линий.

КИЛОВАТТЧАС – МИРОВАЯ ВАЛЮТА БУДУЩЕГО.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

г. Молодечно, +375-29-615-66-92 +375-29-339-81-73

www.elcorr.com

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКАЕМОЙ

ООО «ЭЛКОРПЛЮС».

Типы резонансных преобразователей энергии (РПЭ) для асинхронных двигателей по классификации ООО «ЭлкорПлюс».

| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | Тип РПЭ при синхронной скорости 3000 об/мин | Тип РПЭ при синхронной скорости 1500 об/мин | Тип РПЭ при синхронной скорости 1000 об/мин | Тип РПЭ при синхронной скорости 750 об/мин | Тип РПЭ при синхронной скорости 500 об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 5 | 6 | 6,3 | 6,9 | 7,0 |
| 18,5 | 6,5 | 7,5 | 8,0 | 8,6 | 9,0 |
| 22 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 |
| 30 | 9 | 10 | 13 | 15 | 21 |
| 37 | 11 | 12 | 15 | 17,5 | 19 |
| 45 | 13 | 14,5 | 18 | 20 | 28 |
| 55 | 16 | 17,5 | 21 | 23 | 32,5 |
| 75 | 21 | 23 | 26 | 28 | 40 |
| 90 | 25 | 27 | 30 | 32 | 46 |
| 110 | 31 | 33 | 36 | 38 | 55 |
| 132 | 37 | 39 | 42 | 44 | 62 |
| 160 | 42 | 44 | 45 | 49 | 70 |

Резонанс в цепи с параллельно соединенными элементами
(резонанс токов)

Для цепи рис. 4 имеем

,

где

| ; | (8) |
| --- | --- |

| . | (9) |
| --- | --- |

В зависимости от соотношения величин  и , как и в рассмотренном выше случае последовательного соединения элементов, возможны три различных случая.

В цепи преобладает индуктивность, т.е. , а следовательно, . Этому режиму соответствует векторная диаграмма на рис. 5,а.

В цепи преобладает емкость, т.е. , а значит, . Этот случай иллюстрирует векторная диаграмма на рис. 5,б.

- случай резонанса токов (рис. 5,в).

Условие резонанса токов  или

| . | (10) |
| --- | --- |

При этом, как следует из (8) и (9), . Таким образом, при резонансе токов входная проводимость цепи минимальна, а входное сопротивление, наоборот, максимально. В частности при отсутствии в цепи на рис. 4 резистора R ее входное сопротивление в режиме резонанса стремится к бесконечности, т.е. при резонансе токов ток на входе цепи минимален.

Идентичность соотношений (3) и (5) указывает, что в обоих случаях резонансная частота определяется соотношением (4). Однако не следует использовать выражение (4) для любой резонансной цепи. Оно справедливо только для простейших схем с последовательным или параллельным соединением индуктивного и емкостного элементов.

При определении резонансной частоты в цепи произвольной конфигурации или, в общем случае, соотношения параметров схемы в режиме резонанса следует исходить из условия вещественности входного сопротивления (входной проводимости) цепи.

Например, для цепи на рис. 6 имеем

Поскольку в режиме резонанса мнимая часть  должна быть равна нулю, то условие резонанса имеет вид

,

откуда, в частности, находится резонансная частота.

Ожидаемая экономия от применения резонансных преобразователей энергии «ЭлкорПлюс»  по результатам мониторинга счётчиков коммерческого учёта предприятий  за 1 год/3 года

| Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро | Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро | Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3000 | 288/864 | 15 | 1500 | 460/1380 | 15 | 1000 | 691/2073 |
| 18,5 | 3000 | 355/1065 | 18,5 | 1500 | 568/1704 | 18,5 | 1000 | 710/2130 |
| 22 | 3000 | 422/1267 | 22 | 1500 | 675/2025 | 22 | 1000 | 1013/3041 |
| 30 | 3000 | 576/1728 | 30 | 1500 | 921/2763 | 30 | 1000 | 1382/4146 |
| 37 | 3000 | 710/2130 | 37 | 1500 | 1136/3408 | 37 | 1000 | 1704/5114 |
| 45 | 3000 | 864/2592 | 45 | 1500 | 1382/4146 | 45 | 1000 | 2073/6220 |
| 55 | 3000 | 1056/3168 | 55 | 1500 | 1689/5068 | 55 | 1000 | 2534/7603 |
| 75 | 3000 | 1440/4320 | 75 | 1500 | 2304/6912 | 75 | 1000 | 3456/10368 |
| 90 | 3000 | 1728/5184 | 90 | 1500 | 2764/8294 | 90 | 1000 | 4147/12441 |
| 110 | 3000 | 2112/6336 | 110 | 1500 | 3379/10137 | 110 | 1000 | 5068/15204 |
| 132 | 3000 | 2534/7603 | 132 | 1500 | 4055/12165 | 132 | 1000 | 6082/18247 |
| 160 | 3000 | 3072/9216 | 160 | 1500 | 4915/14745 | 160 | 1000 | 7372/22118 |

4000 часов наработки в год

Стоимость 1 кВт*ч = 0,12 Евро

| Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро | Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро | Мощность двигателя, кВт | Количество оборотов | Экономия, евро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3000 | 576/1728 | 15 | 1500 | 920/2760 | 15 | 1000 | 1382/4146 |
| 18,5 | 3000 | 710/2130 | 18,5 | 1500 | 1136/3408 | 18,5 | 1000 | 1420/4260 |
| 22 | 3000 | 844/2534 | 22 | 1500 | 1350/4050 | 22 | 1000 | 2026/6082 |
| 30 | 3000 | 1152/3456 | 30 | 1500 | 1842/5526 | 30 | 1000 | 2764/8292 |
| 37 | 3000 | 1420/4260 | 37 | 1500 | 2272/6816 | 37 | 1000 | 3408/10228 |
| 45 | 3000 | 1728/5184 | 45 | 1500 | 2764/8292 | 45 | 1000 | 4146/12440 |
| 55 | 3000 | 2112/6336 | 55 | 1500 | 3378/10136 | 55 | 1000 | 5068/15206 |
| 75 | 3000 | 2880/8640 | 75 | 1500 | 4608/13824 | 75 | 1000 | 6912/20736 |
| 90 | 3000 | 3456/10368 | 90 | 1500 | 5528/16588 | 90 | 1000 | 8294/24882 |
| 110 | 3000 | 4224/12672 | 110 | 1500 | 6758/20274 | 110 | 1000 | 10136/30408 |
| 132 | 3000 | 5068/15206 | 132 | 1500 | 8110/24330 | 132 | 1000 | 12164/36494 |
| 160 | 3000 | 6144/18432 | 160 | 1500 | 9830/29490 | 160 | 1000 | 14744/44236 |

8000 часов наработки в год

Стоимость 1 кВт*ч = 0,12 Евро

ВНИМАНИЕ - ЭТО ВАЖНО! Так как эффект резонанса токов оптимизирует работу всей системы, начиная от двигателя и заканчивая счётчиком коммерческого учёта, то для определения экономического эффекта корректными являются показания счётчиков, установленных штатно на предприятии. В случае применения анализаторов сети показания их являются корректными только в том случае, если они (анализаторы) устанавливаются вблизи счётчиков коммерческого учёта.

Ввиду большой трудоёмкости данной операции рекомендуется мониторинг счётчиков электроэнергии производить во время максимальной разгрузки линий предприятий, т.е.

- во время перерыва на обед

- во время ночного минимума потребления электроэнергии

- в выходной день

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ  РЕЗОНАНСНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ «ЭлкорПлюс»

| 1 | СООО «Малиновщизненский завод «Аквадив», п/о Лебедево, Молодечненсий район |
| --- | --- |
| 2 | Молодечненский хлебозавод, г. Молодечно, ул. Чайковского, 1 |
| 3 | Глубокский консервный комбинат, г. Глубокое, ул. Ленина, 1 |
| 4 | ИП Потоцкий В.Л, г. Воложин, ул. Щербины, 89 |
| 5 | ОАО «Оршанский молочный комбинат», ф-л г. Сенно |
| 6 | Типография г. Бобруйск |
| 7 | Типография им Я. Коласа, г. Минск |
| 8 | ОАО «Санаторий Озёрный», г. Озеры, Гродненская область |
| 9 | КУП «Могилёвское ЖКХ, г. Могилёв |
| 10 | КПУП «Брестводоканал», г. Брест, ул. Красногвардейская, 125 |
| 11 | З-д ЖБК ОАО «Строительный трест №8», г. Брест, ул. Московская, 360/2 |
| 12 | ОАО «Молодечненский молочный комбинат», г. Молодечно, ул. Нагорная, 7 |
| 13 | ЧУП «Мозырьские молочные продукты», г. Мозырь, ул. Пролетарская, 114 |
| 14 | ОАО «Гроднопромстрой», г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 |
| 15 | КУП «Брестжилстрой», г. Брест, ул. Московская, 362/1 |
| 16 | Типография ПОБЕДА, г. Молодечно |
| 17 | ЖБК «Гроднопромстрой», г. Гродно |
| 18 | ОАО «Бресткий мясокомбинат», г. Брест |
| 19 | ОАО «Поставымебель», г. Поставы, ул. Красноармейская, 140 А |
| 20 | КУП «Молодечноводоканал», г. Молодечно |
| 21 | ОАО «Картонная фабрика Ольховка», п. Ольховка, Островецкий р-н |
| 22 | ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», г. Орша |
| 23 | КУП «Кобринрайводоканал», г. Кобрин, ул. Советская, 131 |
| 24 | ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат», г. Малорита |
| 25 | ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат», г. Орша |
| 26 | Завод ЖБК, г. Гродно, Скидельское шоссе, 18 |
| 27 | ООО «Дойлид-С», Молодечненский р-н, |
| 28 | МВЗ «Интер», г. Минск, пр-т Партизанский |
| 29 | ОАО «Зеленоборское», «Белтопгаз», п. Зелёный Бор, Смолевичского р-на |
| 30 | ОАО «Гомельхлебопродукт», г. Гомель, ул. Подгорная, 4 |
| 31 | КУП «Могилёвводоканал», г. Могилёв |
| 32 | ООО «Реполимер», г. Заславль, ул. Советская, 122 |
| 33 | ОАО «Сморгоньсиликатобетон», д. Белое, Сморгоньский р-н |
| 34 | Бресткий электроламповый завод, г. Брест |
| 35 | Минскпроектмебель, г. Минск |
| 36 | ООО «Агрофрукт», г. Маневичи, Украина |
| 37 | ООО «Маяки», Луцкий р-н, Украина |
| 38 | Объединение котельных и тепловых сетей, г. Котлас, РФ |
| 39 | Деревообрабатывающее предприятие, г. Слупск, Польша |
| 40 | Мини-ГЭС, г. Слупск, Польша |
| 41 | ООО «Север», г. Ярославль, РФ |
| 42 | ОАО «Глубокский комбикормовый комбинат»г.Глубокое ул.Ленина,142 |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ КОРРЕКТНОГО РАСЧЁТА МОЩНОСТИ

РЕЗОНАНСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭНЕРГИИ « ЭлкорПлюс»

(заполняется для каждого двигателя)

| 1 | Тип двигателя |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование оборудования, в состав которого входит электродвигатель |  |
| 3 | Число фаз (1 или 3) |  |
| 4 | Способ включения (звезда или треугольник) |  |
| 5 | Мощность, кВт (из бирки двигателя) |  |
| 6 | Номинальное количество оборотов, об/мин (из бирки двигателя) |  |
| 7 | Номинальный ток, А (из бирки двигателя) |  |
| 8 | Cos φ (из бирки двигателя) |  |
| 9 | КПД двигателя (из бирки двигателя), % |  |
| 10 | Рабочий ток фазы 1 Рабочий ток фазы 2 Рабочий ток фазы 3 (измерить клещами) |  |
| 11 | Фазное напряжение на фазах двигателя под нагрузкой, В (измерить вольтметром) |  |
| 12 | Режим работы двигателя (постоянный, периодический) |  |
| 13 | Способ запуска двигателя (прямой пуск, переключение со звезды на треугольник, через систему плавного пуска) |  |
| 14 | Количество часов наработки двигателя в год |  |
| 15 | Стоимость 1 кВтч в национальной валюте (уточнить в бухгалтерии) |  |
| 16 | Дополнительная информация |  |

ФИО, должность, контактный телефон

Опросный лист отправить по факсу

+375-176-75-75-77 или на е-mail:

larionov_S@tut.by

elkorr@tut.by

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ №____

«	» 				20     года.     Город «						»

Заказчик

Объект

Оборудование

Параметры РУ (мощность, Cos φ и пр.)

|  | Фаза 1 | Фаза 2 | Фаза 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Без РПЭ | С РПЭ | Без РПЭ | С РПЭ | Без РПЭ | С РПЭ |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |
| S(kVA) |  |  |  |  |  |  |
| Q (kVAr) |  |  |  |  |  |  |
| P (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ |  |  |  |  |  |  |

|  | Фаза 1 | Фаза 2 | Фаза 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Без РПЭ | С РПЭ | Без РПЭ | С РПЭ | Без РПЭ | С РПЭ |
| U (V) |  |  |  |  |  |  |
| I (A) |  |  |  |  |  |  |
| S(kVA) |  |  |  |  |  |  |
| Q (kVAr) |  |  |  |  |  |  |
| P (kW) |  |  |  |  |  |  |
| Cos φ |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ООО «ЭлкорПлюс»        (подпись)                         (ФИО)               (должность)

Заказчик

(подпись)                         (ФИО)               (должность)

Типовые схемы включения РПЭ к асинхронным двигателям.

Схема подключения РПЭ к асинхронному двигателю, включаемому методом прямого пуска.

Схема подключения РПЭ к асинхронному двигателю, включаемому методом переключения «звезда-треугольник».

Схема подключения РПЭ к асинхронному двигателю, включаемому посредством системы плавного пуска.

Графическое представление работы РПЭ «ЭлкорПлюс» на электроприёмниках.

1) г. Минск, Минскпроектмебель; включены РПЭ на группы двигателей общей мощностью 150 кВт; замеры на вводе предприятия возле КТП.

2) г. Минск, Минскпроектмебель; компрессор мощностью 90 кВт; замеры на главном контакторе возле двигателя компрессора.

3) г. Глубокое, мясокомбинат; компрессор мощностью 160 кВт; замеры на расстоянии 100 метров от двигателя.

4) г. Глубокое, мясокомбинат; компрессор мощностью 160 кВт; замеры непосредственно на двигателе.

Компрессор РЕМЕЗА мощностью 37 кВт; мониторинг в больших цифрах.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГОСТ 183-74. Машины электрические вращающиеся.

2. ГОСТ 10169-77 Машины электрические  трехфазные синхронные. Методы испытаний.

3. ГОСТ 18311-80. Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий.

4. СТБ 1022-96. Сборочные единицы. Изделия машиностроения. Минск. Белстандарт

5. Правила устройства электроустановок. 6-е издание, перераб. И доп. М: Энергоиздат, 1986.

Гомель. Полеспечать  2008.

6. ТКП 181-2009 (02230). Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Минск, Минэнерго,2009

7. Костенко М.П., Пиотровский Л.М. Электрические машины: в 2 частях, 3-е изд. Перераб. и

доп.. Л: Энергия, 1972-1973 .

8. Попов В.С., Николаев С.А. Электротехника изд. 2-е М. Энергия, 1969.

9. Кутинович Ф.Г. Электротехника. Мн. «Вышэйшая школа», 1991.

10. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники: Электрические цепи. Учеб. Для

студентов электротехнических, энергетических и приборостроительных специальностей вузов.

7-е изд., перераб. и доп. –М.: Высш. шк., 1978. –528с.