ООО «ЭлкорПлюс», г. Молодечно, РБ, предлагает для предприятий промышленности, ЖКХ и муниципального хозяйства светодиодные светильники, изготовленные на собственной производственной базе. Светильники изготавливаются на базе уникального модуля производства ЭлкорПлюс, что обеспечивает конструкцию повышенной надёжности  конечного изделия.

LED- не содержит ртуть!

КИЛОВАТТЧАС – МИРОВАЯ ВАЛЮТА БУДУЩЕГО.

ВКЛЮЧАЙСЯ!

г. Молодечно, ООО «ЭлкорПлюс», собственная производственная база 8-0176-50-22-97 8-029-615-66-92 8-033-630-76-59

ЭПЛЕД 105/6     и ЭПЛЕД 105/12

Промышленные светильники предназначены для установки внутри и снаружи помещений в качестве источников местного и общего освещения.

В составе светильника:

-алюминиевый отражатель диффузного или зеркального отражения

-защитное закалённое стекло с элементами крепления к отражателю и резиновым уплотнением

-защитная решётка (по согласованию с заказчиком)

-светодиодный модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

светильника ЭПЛЕД 105/6 или ЭПЛЕД 105/12

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 115 Вт |
| Световой поток | 10500 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | D=458, H= 444 |
| Масса брутто, кг | не более 4 |
| Просвет крепления подвеса, не менее, мм | 10 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 3696000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

ЭПЛЕД 96/5     и ЭПЛЕД 96/10

Промышленные светильники предназначены для установки внутри и снаружи помещений в качестве источников местного и общего освещения.

В составе светильника:

-алюминиевый отражатель диффузного или зеркального отражения

-защитное закалённое стекло с элементами крепления к отражателю и резиновым уплотнением

-защитная решётка (по согласованию с заказчиком)

-светодиодный модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

светильника ЭПЛЕД 96/5 или ЭПЛЕД 96/10

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 96 Вт |
| Световой поток | 8765 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | D=458, H= 444 |
| Масса брутто, кг | не более 4 |
| Просвет крепления подвеса, не менее, мм | 10 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 3175000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

ЭПЛЕД 170/9     и ЭПЛЕД 170/18

Промышленные светильники предназначены для установки внутри и снаружи помещений в качестве источников местного и общего освещения.

В составе светильника:

-алюминиевый отражатель диффузного или зеркального отражения

-защитное закалённое стекло с элементами крепления к отражателю и резиновым уплотнением

-защитная решётка (по согласованию с заказчиком)

-светодиодный модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

светильника ЭПЛЕД 170/9 или ЭПЛЕД 170/18

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |
| Световой поток | 15521 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | D=550, H= 518 |
| Масса брутто, кг | не более 5 |
| Просвет крепления подвеса, не менее, мм | 10 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 4900000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ(СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ) ЭПЛЕД -100 КОНСОЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник ЭПЛЕД-100 КОНСОЛЬНЫЙ предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц и по своим характеристикам соответствует СТБ IЕС 60598-1-2008, IEC/PAS 62717.

Область применения светильника: для освещения площадей, улиц, дорог и прочих открытых пространств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 105 Вт |
| Световой поток | 9586 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Типовой коэффициент пульсаций | 1% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты оптического отсека | IP53-65 |
| Габаритные размеры, мм | 710 х 340 х 270 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 730 х 345 х 280 |
| Масса брутто, кг | не более 7 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Диаметр трубы оголовника кронштейна | 48-50 мм |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 3950000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

СВЕТИЛЬНИК СТАЦИОНАРНЫЙ  ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ(СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ) ЭПЛЕД -80 КОНСОЛЬНЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светильник ЭПЛЕД-80 КОНСОЛЬНЫЙ предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В частоты 50 Гц и по своим характеристикам соответствует СТБ IЕС 60598-1-2008, IEC/PAS 62717.

Область применения светильника: для освещения площадей, улиц, дорог и прочих открытых пространств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 76 Вт |
| Световой поток | 9120 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Типовой коэффициент пульсаций | 1% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты оптического отсека | IP53-65 |
| Габаритные размеры, мм | 710 х 340 х 270 |
| Габаритные размеры в упаковке, мм | 730 х 345 х 280 |
| Масса брутто, кг | не более 7 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Диаметр трубы оголовника кронштейна | 48-50 мм |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 3241000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

Сверхэффективные светодиодные светильники.

156 лм/Вт!

| Наименование продукции | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Получаемый качественный аналог | Экономия Активной энергии | Цена, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эплед 52/2 | 52 | 7280+ | ДРЛ 250 ДРЛ 400 | 5 раз | 1550000 |
| Эплед 78/3 | 78 | 10920+ | ДРЛ 400 ДРЛ 700 | 5-7 раз | 2205000 |
| Эплед 104/4 | 104 | 14570+ | ДРЛ700 ДРЛ 1000 | 7-10 раз | 2520000 |

Цена действительна до 31/12/2014.

Минимальная партия заказа 250 000 000 белорусских рублей.

| Консольный ЭПЛЕД100 | Колокол ЭПЛЕД 100-170 |
| --- | --- |

ЧТО ЭТО И КОГДА ОКУПИТЬСЯ?

| Наимено-вание продукцииенование | Получаемый качественный аналог | Индекс цветопередачи СRI % | Цветов-ая темпер-атура, К | Экономия активной энергии, разы | Окупае мость, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Консольный Р=100 вт | ДНАТ 250 ДРЛ 400 | 80 | 3000-6000 | 3-5 | 1,0-1,5 года |
| Колокол Р=100 Вт | ДРЛ400 ДРЛ 700 | 80 | 3000-6000 | 3-7 | 1,0-1,5 года |
| Колокол Р=170 Вт | ДРЛ700 ДРЛ 1000 | 80 | 3000-6000 | 3-7 | 1,0-1,5 года |

ЭПЛЕД 100

Промышленные светильники предназначены для установки внутри и снаружи помещений в качестве источников местного и общего освещения.

В составе светильника:

-алюминиевый отражатель диффузного или зеркального отражения

-защитное закалённое стекло с элементами крепления к отражателю и резиновым уплотнением

-защитная решётка (по согласованию с заказчиком)

-светодиодный модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

светильника ЭПЛЕД 100

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 96-100 Вт (зависит от напряжения сети) |
| Световой поток | 12000 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | D=367, H= 401 |
| Масса брутто, кг | не более 2 |
| Просвет крепления подвеса, не менее, мм | 10 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 2950000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

ЭПЛЕД 170

Прожектор промышленный светодиодный ЭПЛЕД 170

Промышленные светодиодные прожекторы ЭПЛЕД предназначены в качестве источников освещения открытых площадок при стационарной установке на неподвижных объектах. Корпуса прожекторы соответствуют ГОСТ 6047-90, ГОСТ 24682-81. Выпускаются по ТУ BY 191232928.003-2010, СТБ IEC 60598-1-2008, IEC/PAS 62717

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

прожектора ЭПЛЕД 170

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 170-180 Вт (зависит от напряжения сети) |
| Световой поток | 20500 Лм |
| Цветовая температура | 4500 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | 540х315 |
| Масса брутто, кг | не более 5 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 4900000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |

ЭПЛЕД 200/11

Промышленные светильники предназначены для установки внутри и снаружи помещений в качестве источников местного и общего освещения.

В составе светильника:

-алюминиевый отражатель диффузного или зеркального отражения

-защитное закалённое стекло с элементами крепления к отражателю и резиновым уплотнением

-защитная решётка (по согласованию с заказчиком)

-светодиодный модуль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

светильника ЭПЛЕД 200/11 или ЭПЛЕД 200/22

| Номинальное напряжение питания | 170-264 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 200 Вт |
| Световой поток | 24000 Лм |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Индекс цветопередачи CRI, | 80% |
| Класс энергосбережения | А |
| Степень защиты | IP65 |
| Габаритные размеры, мм | D=550, H= 518 |
| Масса брутто, кг | не более 6 |
| Просвет крепления подвеса, не менее, мм | 10 |
| Температура окружающей среды, ºС | От -40 до +50 |
| Время выхода на рабочий режим | Менее 1 секунды |
| Срок службы, не менее | 70000 часов |
| Цена за 1 единицу продукции без НДС | 6860000 руб согласно Закона РБ 1319х11 от 19.12,91 г. Ст. 11 п1,1 пп 1,1,3 |